Запишите наименование поля, наименование тетрады и ее значение, если сообщение принадлежит местной национальной сети

ВВЕДИТЕ НАИМЕНОВАНИЕ ФУНКЦИЙ, ВХОДЯЩИХ В ГРУППУ ОБРАБОТКИ СИГНАЛЬНЫХ СООБЩЕНИЙ !! МАРШРУТИЗАЦИЯ СООБЩЕНИЙ УПРАВЛЕНИЕ СИГНАЛЬНЫМ ТРАФИКОМ ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК В СИГНАЛЬНЫХ ЕДИНИЦАХ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СООБЩЕНИЙ ФОРМИРОВАНИЕ СООБЩЕНИЙ

Какие сообщения используются для разрушения связи ОКС-7? BYE АNM Disconnect RLC IAM

Введите значение дискриминатора протокола для V 5.2 (PSTN)

К.О. осуществляется исключение имитации флагов? Каждая шестая «1» инвертируется После каждой пятой «1» вставляется «0» Каждая шестая «1» заменяется на «0» После каждого пятого «0» вставляется «1»

Пусть CIC=87, введите значение поля SLS

Какие из перечисленных индикаций передаются во время процедуры фазирования SIO SIM SIOS SON

Принцип работы МОВС Линейный счетчик Подсчитывает число искаженных байт Реверсивный счетчик Подсчитывает число искаженных бит

Введите мах допустимое количество ошибок при нормальном фазировании

Определить номер абонента Б ? 85 41 60 00 18 91 00 01 00 48 00 0A 0302 0A 08 83 90 83 234567 84 0F

Укажите функции выполняемые на втором уровне Распределение СЕ по подсистемам пользователей Фазирование Маршрутизация Контроль за перегрузкой процедура бит-стаффинг

Какие поля служат для формирования положительного подтверждения при основном методе защиты от ошибок (введите аббревиатуру)

Введите аббревиатуру счетчика, который используется для контроля интенсивности ошибок при вхождении в связь

Введите мах количество повторовпроцедуры нормальногофазирования

Сформируйте СЕ подсистемы SNMUP 16-ом коде если, ОПН=29, ППН =105, ОБИ=ПБИ=0, КПН=8120, КИП=8203, КЗС=4, Н1/Н0= 5/6, кроме МТ ничего не передается. Пример привести с решением

Введите наименование поляCE, где указывается ОPC

Расшифровать сообщение TLink1B 00:01.369 000: 88 A5 13 85 41 60 00 48 84 01 06 01 04 01 12 02 010: 84 9F 29 01 01 00

Расшифровать сообщение TLink1B 00:00.828 000: B3 CC 25 85 41 60 00 38 53 01 01 00 48 00 F6 03 010: 02 0A 08 83 90 83 21 56 51 33 0F 0A 07 03 13 70 020: 22 43 31 66 08 01 00 00

21 Расшифруйте сообщение V5.2 FC E1 FE E1 06 02 48 01 0B 01 82