По вариантам заданий из таблиц 1.1 и 1.2 при гармоническом воздействии 1 кГц и

R = 50 Ом; L = 40 мГн; C = 0,5 мкФ

- определить первичные параметры исходного четырехполюсника (по опытам х.х. и к.з.);

- построить в зависимости от частоты входного воздействия

б). коэффициент передачи по напряжению нагруженного на Rн = R  четырехполюсника

(расчёт произвести через А-параметры, используя формулы перехода между первичными параметрами; частоту воздействия задавать в диапазоне 0,1 – 1 от максимального значения входного сопротивления и коэффициента передачи соответственно)

в). первичные параметры составного четырехполюсника полученного  объединением двух одинаковых исходных;

г). входное и выходное характеристические сопротивления исходного четырехполюсника.

Схема 1	Схема 2

Рис. 1. Исходные четырехполюсники

Таблица 1 Варианты зданий

|  | Вариант |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Схема | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Элемент 1 | С | R | L | R | R | R | C | L |
| Элемент 2 | R | C | R | L | C | L | R | R |

#### Таблица 2 Подварианты заданий

|  | Подвариант |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Параметр исходного четырехполюсника | Z | Y | A | H |
| Соединение исходных; Определяемый параметр | Последова-тельное; Z | Параллельное; Y | Каскадное; A | Последова-тельно-параллельное; H |

Вариант и подвариант определяются номером студента в списке БРС группы – у №1: вариант 1, подвариант 1 (1.1); у №4 – 1.4; у №5 – 2.1; у №32 – 8.4; у №33 – 1.1 и т.д., но у №33 и больших С увеличивается в 1,5 раза по отношению к заданному для группы значению.

# Text boxes

1

2

1

2