МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова

# КУРСОВАЯ  РАБОТА

по дисциплине

«Электрические машины, часть 1»

методические указания к контрольной работе для

студентов  очной формы обучения профиля

«Электроснабжение»

Анадырь 2020  г.

ЗАДАНИЕ 1.

Для асинхронного двигателя с фазным ротором  построить механические характеристики: естественную и искусственные: реостатную характеристику с  и  характеристику при . Исходные данные приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Исходные данные к заданию 1

(паспортные данные АД даны при Uн=380 В)

| № варианта | Pн, кВт | nн, об/мин | R1, Ом | Х1, Ом | R2, Ом | Х2, Ом | ke | d |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,2 | 895 | 3,77 | 2,57 | 0,62 | 0,61 | 2,69 | 1 | 0,1 |

1. Приведенные значения сопротивлений цепи ротора асинхронного двигателя

2.Критическое скольжение на естественной характеристике в двигательном режиме

3.Критический момент   в двигательном режиме

.

4. Критическое скольжение при введении сопротивления  в цепь ротора

5.Критический момент при Uн

.

6. Расчет механических характеристик: естественной и искусственных при введении  в цепь ротора и при понижении напряжения до  свести в таблицу.

7. Характеристика механическая искусственная при введении добавочного сопротивления в цепь ротора

Задаваясь во всех трех случаях скольжением  s  , находим значения моментов.

ЗАДАНИЕ 2.

Для асинхронного двигателя с фазным ротором (паспортные данные в соответствии с вариантом приведены в предыдущем задании в таблице 1) требуется:

- рассчитать значение сопротивления  , которое требуется ввести в цепь ротора асинхронного двигателя, чтобы он при номинальной нагрузке в режиме противовключения обеспечивал частоту вращения  ;

- построить механическую характеристику асинхронного двигателя при введении в цепь ротора  ;

- рассчитать при работе двигателя в режиме рекуперативного торможения значения критического момента и критического скольжения, а также частоту вращения двигателя   при

- построить механическую характеристику асинхронного двигателя в режиме рекуперативного торможения.

Исходные данные по вариантам приведены в таблице 2.

Таблица 2

Исходные данные к заданию 2

| Вариант |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1,1 | 1,0 |

Методические указания:

1. Скольжение, соответствующее частоте вращения  в режиме торможения противовключением

.

2. Добавочное сопротивление, вводимое в цепь ротора для обеспечения

.

3. Критическое скольжение двигателя в режиме рекуперативного торможения

4. Критический момент двигателя в режиме рекуперативного торможения

5. Номинальный момент

.

ЗАДАНИЕ 3.

Для асинхронного двигателя с фазным ротором (паспортные данные двигателя в соответствии с вариантом приведены в таблице 3.1) рассчитать сопротивления пусковых резисторов при заданных значения числа пусковых ступеней  m  и относительном значении момента статического сопротивления  . Исходные данные приведены в таблице 3.

Таблица 3

Исходные данные к заданию 3

| Вариант | m |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 0,7 |

Методические указания:

- Величина переключающего момента

.

2. Относительное значение переключающего момента

.

3. Величина

.

4. Относительное значение пускового момента

.

5. Величина пускового момента

.

6. Значение критического момента

.

7. Проверка условия

.

8. Значения полных сопротивлений, включаемых в цепь ротора

9. Значения сопротивлений ступеней

10. Проверка

.