Метрология, стандартизация и сертификация

Задание:

Для резьбового соединения M12х1,5 – 6H/6g (диаметр и поля допусков резьбового соединения, мм) определить допуски, предельные отклонения, размеры и зазоры. Начертить схемы полей допусков для основных диаметров резьбы.

Дано условное обозначение прямобочного шлицевого соединения, мм

d – 16 х 72 H7/j26 х 82 х 7 D9/е8

Необходимо расшифровать условное обозначение соединения, вычислить предельные размеры шлицевых поверхностей втулки и вала, начертить эскизы поперечных разрезов шлицевого соединения и составляющих его деталей, проставить на эскизах основные размеры с условными обозначениями полей допусков.