Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

Министерство образования и науки Республики Казахстан

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

Северо-Казахстанский государственный университетимени Манаша Козыбаева

Көлік-құрылыс факультеті			Транспортно-строительный факультет

Автокөлік кафедрасы				Кафедра Автомобильный транспорт

ЗАДАНИЕ

к СРС

«Исследование эксплуатационных свойств автомобиля»

по дисциплине         "Динамика транспортной техники" пән бойынша

для специальности 	050713 «Транспорт, транспортная техника и технологии»

Петропавл

2010 ж.

Задание разработано ст. преподавателем кафедры «Автомобильный транспорт»:

Гумеровым Рустамом Гамировичем                   ___________________________  			                                                                                        (подпись)

Задание утверждено  на заседании кафедры  «Автомобильный транспорт»

протокол №      от    "___" __________2010г.

Заведующий кафедрой ________________     Томашец А.К.

(подпись)

1 В задании к СРС указано автотранспортное средство (АТС), исследование эксплуатационных свойств которого необходимо произвести. Номер варианта за студентом закрепляет преподаватель.

Номера вариантов, модели АТС и их основные параметры приведены в таблице А.1 приложения А.

2 Студент должен выполнить работу в следующем объёме:

а) произвести расчёт тягово-скоростных свойств автомобиля. При расчёте использовать методические указания Р. Г. Гумеров «Расчёт тягово-скоростных свойств автомобиля» - Петропавловск. СКГУ им. М. Козыбаева, 2006;

б)  построить идеальную характеристику тормозных сил;

в) произвести расчёт контрольного расхода топлива. При расчёте использовать методические указания к РГР «Расчёт топливной экономичности»;

г) произвести расчёт управляемости автомобиля.

Приложение А

Таблица А.1 – Основные параметры автомобилей

| Параметры автомобиля | Условн. обозн-е | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка автомобиля | - | ВАЗ- 2107 | ВАЗ-2108 | ГАЗ-3102 | ГАЗ-3302 «Газель» | ГАЗ-2310 «Соболь» | ЗИЛ-5301АО |
| Общая характеристика автомобиля | - | легк. з/п | легк. п/п | легк. з/п | груз. борт. | груз. борт. | груз. борт. |
| Колёсная формула | - | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 |
| Масса снаряжённого автомобиля, кг | mб | 1030 | - | - | 1850 | 1750 | - |
| Грузоподъёмность, кг | - | - | 400 | 400 | 1500 | - | 3000 |
| Полная масса, кг | mа | 1430 | 1325 | 1850 | 3500 | 2800 | 6950 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | mа1 (mб1) | 656 | - | 885 | - | - | 2150 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | mа2 (mб2) | 774 | - | 965 | - | - | 4800 |
| Максимальная скорость, км/час | vmax | 152 | 148 | 150 | 115 | 120 | 95 |
| Шины | - | 175/70S R13 | 165/70 R13 | 175 R16С | 175 R16С | 185/75 R16С | 225/75 R16С |
| Своб. радиус колеса, мм | rc | 290 | 284 | 342 | 342 | 342 | 372 |
| Передняя колея колёс, мм | Bк | 1365 | 1400 | 1510 | 1700 | 1700 | 1820 |
| Ширина автомобиля, мм | Bа | 1620 | 1650 | 1820 | 2500 | 2380 | 2500 |
| Высота автомобиля, мм | Hа | 1446 | 1402 | 1476 | 2570 по тенту | 2570 по тенту | 2369 |
| Двигатель: тип | - | карб. | карб. | карб. | карб. | карб. | диз. |
| мощность, кВт | Nmax | 56,6 | 46,6 | 75 | 66,2 | 73,5 | 80 |
| частота вращения, мин-1 | nN | 5600 | 5600 | 4500 | 4500 | 4500 | 2400 |
| максимальный крутящий момент, Н·м | Mmax | 105,9 | 94,8 | 181.5 | 172,6 | 182,4 | 350 |
| частота вращения, мин-1 | nM | 3500 | 3400 | 2500 | 2500 | 2500 | 1500 |
| Коробка передач | - | 4-х ступ. | 5-ти ступ. | 4-х ступ. | 5-ти ступ. | 5-ти ступ. | 5-ти ступ. |
| Передаточные числа коробки передач: |  |  |  |  |  |  |  |
| первой | u1 | 3,67 | 3,636 | 3,5 | 4,05 | 4,05 | 6,45 |
| второй | u2 | 2,1 | 1,95 | 2,26 | 2,34 | 2,34 | 3,56 |
| третьей | u3 | 1,36 | 1,357 | 1,45 | 1,395 | 1,395 | 1,98 |
| четвёртой | u4 | 1,0 | 0,941 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,275 |
| пятой | u5 | - | 0,784 | - | 0.849 | 0.849 | 1,0 |
| Главная передача: |  |  |  |  |  |  |  |
| тип | - | гип. | цилиндр. косозуб. | гип. | кон. гип. | гип. | гип. |
| передаточное число | uг | 4.1 | 3,9 | 3,9 | 5,125 | 4,556 | 3,273 |

Продолжение таблицы А.1

| Параметры автомобиля | Условн. обозн-е | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка автомобиля | - | ЗИЛ- 4333 | ЗИЛ- 4334 | ЗИЛ- 5343 | ЗИЛ- 4327 | ВАЗ- 2105 | Москвич- 2140 |
| Общая характеристика автомобиля | - | груз. борт. | груз. борт. | груз. борт. | груз. борт. | легк. з/п | легк. з/п |
| Колёсная формула | - | 4×2 | 6×6 | 4×2 | 4×4 | 4×2 | 4×2 |
| Масса снаряжённого автомобиля, кг | mб | - | - | - | - | 995 | 1080 |
| Грузоподъёмность, кг | - | 6000 | 3750 | 8000 | 2300 | - | 400 |
| Полная масса, кг | mа | 11000 | 11170 | 14500 | 7375 | 1395 | 1480 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | mа1 (mб1) | 3000 | 4040 | 4500 | 3020 | 635 (545) | 682 (574) |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | mа2 (mб2) | 8000 | 7130 | 10000 | 4355 | 760 (450) | 798 (506) |
| Максимальная скорость, км/час | vmax | 90 | 85 | 96 | 70 | 145 | 142 |
| Шины | - | 260 R508 | 14,75/ 80R20 | 260 R 508 | 12,00 R20 | 175/70S R13 | 165-330 |
| Своб. радиус колеса, мм | rc | 509 | 554 | 514 | 561 | 290 | 322 |
| Передняя колея колёс, мм | Bк | 1930 | 1820 | 1930 | 1820 | 1365 | 1270 |
| Ширина автомобиля, мм | Bа | 2500 | 2500 | 2500 | 2475 | 1620 | 1550 |
| Высота автомобиля, мм | Hа | 2660 | 2975 | 2700 | 2810 | 1446 | 1480 |
| Двигатель: тип | - | карб. | диз. | диз. | диз. | карб. | карб. |
| мощность, кВт | Nmax | 110 | 125 | 143 | 80 | 50,7 | 55,2 |
| частота вращения, мин-1 | nN | 3200 | 2800 | 2100 | 2400 | 5600 | 5800 |
| максимальный крутящий момент, Н·м | Mmax | 402 | 490 | 716 | 350 | 94,1 | 111,8 |
| частота вращения, мин-1 | nM | 1900 | 1500 | 1300 | 1500 | 3400 | 3400 |
| Коробка передач | - | 5-ти ступ. | 5-ти ступ. | 5-ти ступ. | 5-ти ступ. | 4-х ступ. | 4-х ступ. |
| Передаточные числа коробки передач: |  |  |  |  |  |  |  |
| первой | u1 | 7,44 | 6,39 | 5.220 | 7,44 | 3,67 | 3,49 |
| второй | u2 | 4,10 | 3,56 | 2,900 | 4,10 | 2,10 | 2,04 |
| третьей | u3 | 2,29 | 2,14 | 1,520 | 2,29 | 1,36 | 1,33 |
| четвёртой | u4 | 1,47 | 1,23 | 1,000 | 1,47 | 1,00 | 1,00 |
| пятой | u5 | 1,00 | 1,00 | 0,664 | 1,00 | - | - |
| Главная передача: |  |  |  |  |  |  |  |
| тип | - | гип. | 2-х ступ. | гип. | 2-х ступ. | гип. | гип. |
| передаточное число | uг | 6,33 | 6,73 | 6,33 | 6,73 | 4,3 | 4,22 |

Продолжение таблицы А.1

| Параметры автомобиля | Условн. обозн-е | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка автомобиля | - | ЛУАЗ- 969М | ВАЗ- 2121 | УАЗ-469 | ПАЗ- 3201 | Икарус- 255 | ЛАЗ- 699Р |
| Общая характеристика автомобиля | - | легк. | легк. з/п | легк. з/п | авт-бус | авт-бус | авт-бус |
| Колёсная формула | - | 4×4 | 4×4 | 4×4 | 4×4 | 4×2 | 4×2 |
| Масса снаряжённого автомобиля, кг | mб | 960 | 1150 | 1650 | 4860 | 10400 | 8896 |
| Грузоподъёмность, кг | - | 400 | - | - | 26мест | 45+1чел | 41место |
| Полная масса, кг | mа | 1360 | 1550 | 2450 | 7155 | 14860 | 12998 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | mа1 (mб1) | 690 (610) | 750 (680) | 1020 (890) | 2643 (2310) | 5560 (3070) | 4548 (3273) |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | mа2 (mб2) | 670 (350) | 800 (470) | 1430 (760) | 4512 (2550) | 9300 (7330) | 8450 (5623) |
| Максимальная скорость, км/час | vmax | 85 | 132 | 100 | 80 | 100 | 102 |
| Шины | - | 5,9-13 | 6,95-16 | 8,4-15 | 8,25-20 | 11,00-20 | 280-508 (10.00-20) |
| Своб. радиус колеса, мм | rc | 310 | 346 | 396 | 488 | 538 | 530 |
| Передняя колея колёс, мм | Bк | 1325 | 1430 | 1442 | 1800 | 2000 | 2100 |
| Ширина автомобиля, мм | Bа | 1500 | 1680 | 1785 | 2320 | 2500 | 2500 |
| Высота автомобиля, мм | Hа | 1770 | 1640 | 2050 | 3044 | 2990 | 2980 |
| Двигатель: тип | - | карб. | карб. | карб. | карб. | диз. | карб. |
| мощность, кВт | Nmax | 29,4 | 58,8 | 55,2 | 84,6 | 141,9 | 132,4 |
| частота вращения, мин-1 | nN | 4400 | 5400 | 4000 | 3200 | 2100 | 3200 |
| максимальный крутящий момент, Н·м | Mmax | 74,5 | 121,6 | 166,7 | 284,4 | 695,8 | 465,8 |
| частота вращения, мин-1 | nM | 2800 | 3000 | 2250 | 2250 | 1300 | 1800 |
| Коробка передач | - | 4-х ступ. | 4-х ступ. | 4-х ступ. | 4-х ступ. | 5-ти ступ. | 5-ти ступ. |
| Передаточные числа коробки передач: |  |  |  |  |  |  |  |
| первой | u1 | 3,800 | 3,242 | 4,12 | 6.55 | 5,810 | 6,17 |
| второй | u2 | 2,118 | 1,989 | 2,64 | 3,09 | 2,898 | 3,40 |
| третьей | u3 | 1,409 | 1,289 | 1,58 | 1,71 | 1,620 | 1,79 |
| четвёртой | u4 | 0,964 | 1,000 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 1,00 |
| пятой | u5 | - | - | - | - | 0,708 | 0,78 |
| Главная передача: |  |  |  |  |  |  |  |
| тип | - | 2-х ступ. | гип+ разд.кор. | 2-х ступ. | гип+разд.кор. | 2-х ступ. | 2-х ступ. |
| передаточное число | uг | 4,125 | uг=4,3 uд=1,2 | 5,38 | uг=6,83 uд=1,00 | 5,75 | 7,52 |

Продолжение таблицы А.1

| Параметры автомобиля | Условн. обозн-е | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка автомобиля | - | ГАЗ- 53А | КамАЗ-5511 | ГАЗ- 66-01 | BMW323 | Toyota, Crown | Buick, Regal |
| Общая характеристика автомобиля | - | груз. борт. | самосвал | груз. борт. | легк. з/п | легк. з/п | легк. п/п |
| Колёсная формула | - | 4×2 | 6×4 | 4×4 | 4×2 | 4×2 | 4×2 |
| Масса снаряжённого автомобиля, кг | mб | 3250 | 9000 | 3470 | 1090 | 1320 | 1340 |
| Грузоподъёмность, кг | - | 4000 | 10000 | 2000 |  | 5 чел. | 5чел. |
| Полная масса, кг | mа | 7400 | 19150 | 5800 | 1550 | - | - |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | mа1 (mб1) | 1810 (1460) | 4470 (3750) | 2730 (2140) | - | - | - |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | mа2 (mб2) | 5500 (1790) | 14680 (5250) | 3070 (1330) | - | - | - |
| Максимальная скорость, км/час | vmax | 80 | 80 | 90 | 204 | 160 | 180 |
| Шины | - | 240-508 (8,5-20) | 260-508Р | 12,00- 18 | 195/60VR14 | 185 SR14 | 195/75 R 14 |
| Своб. радиус колеса, мм | rc | 488 | 510 | 542 | 295 | 326 | 324 |
| Передняя колея колёс, мм | Bк | 1630 | 2010 | 1800 | 1405 | 1455 | 1510 |
| Ширина автомобиля, мм | Bа | 2380 | 2500 | 2322 | 1645 | 1695 | 1840 |
| Высота автомобиля, мм | Hа | 2220 | 2700 | 2440 | 1358 | 1435 | 1345 |
| Двигатель: тип | - | карб. | диз. | карб. | бенз. | бенз. | бенз. |
| мощность, кВт | Nmax | 84,6 | 154,4 | 84,6 | 110 | 77 | 93 |
| частота вращения, мин-1 | nN | 3200 | 2600 | 3200 | 6000 | 5200 | 4500 |
| максимальный крутящий момент, Н·м | Mmax | 284,4 | 637,4 | 284.4 | 205 | 157 | 217 |
| частота вращения, мин-1 | nM | 2100 | 1550 | 2100 | 4000 | 4000 | 3600 |
| Коробка передач | - | 4-х ступ. | 5-ти ступ. | 4-х ступ. | 5-ти ступ. | 4-х ступ. | 5-ти ступ. |
| Передаточные числа коробки передач: |  |  |  |  |  |  |  |
| первой | u1 | 6.55 | 7.82 | 6.55 | 3,83 | 3,352 | 3,50 |
| второй | u2 | 3,09 | 4.03 | 3,09 | 2.20 | 1,627 | 2.05 |
| третьей | u3 | 1,71 | 2.50 | 1,71 | 1,40 | 1,000 | 1,38 |
| четвёртой | u4 | 1,00 | 1.53 | 1,00 | 1,00 | 0,802 | 0,94 |
| пятой | u5 | - | 1,00 | - | 0,79 | - | 0,72 |
| Главная передача: |  |  |  |  |  |  |  |
| тип | - | гип. | 2-х ступ. | гип+ разд.кор. | - | - | - |
| передаточное число | uг | 6.83 | 5,94 | uг =6.83 uд=1,00 | 3,45 | 4.556 | 3,61 |

Продолжение таблицы А.1

| Параметры автомобиля | Условн. обозн-е | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка автомобиля | - | BMW, M5 | Ford, Mustang | Mitsubishi Minika | Peugeot, 309 | Ford, Fiesta | Volvo 740/ 760 Turbo |
| Общая характеристика автомобиля | - | легк. з/п | легк. з/п | легк. п/п | легк. п/п | легк. п/п | легк. з/п |
| Колёсная формула | - | 4×2 | 4×2 | 4×4 | 4×2 | 4×2 | 4×2 |
| Масса снаряжённого автомобиля, кг | mб | 1430 | 1340 | 640 | 870 | 800 | 1330 |
| Грузоподъёмность, кг | - | 5чел. | 4чел. | 4 чел. | 5 чел. | 5 чел. | 5 чел. |
| Полная масса, кг | mа | 1900 | - | - | 1290 | 1225 | 1820 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | mа1 (mб1) | - | - | - | - | - | - |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | mа2 (mб2) | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная скорость, км/час | vmax | 245 | 200 | 120 | 153 | 165 | 192 |
| Шины | - | 220/ 55VR 390 | 255/ 60VR15 | 145SR10 | 145 SR13 | 155/70 SR13 | 195/ 60HR15 |
| Свободный радиус колеса, мм | rc | 316 | 344 | 200 | 310 | 274 | 308 |
| Передняя колея колёс, мм | Bк | 1430 | 1440 | 1215 | 1410 | 1390 | 1470 |
| Ширина автомобиля, мм | Bа | 1700 | 1755 | 1395 | 1630 | 1645 | 1750 |
| Высота автомобиля, мм | Hа | 1400 | 1325 | 1485 | 1380 | 1390 | 1435 |
| Двигатель: тип | - | бенз. | бенз. | бенз. | бенз. | бенз. | бенз. |
| мощность, кВт | Nmax | 210,5 | 149,5 | 24 | 40,5 | 55 | 134 |
| частота вращения, мин-1 | nN | 6500 | 4000 | 6000 | 6000 | 5600 | 5800 |
| максимальный крутящий момент, Н·м | Mmax | 340 | 387 | 43 | 88 | 110 | 280 |
| частота вращения, мин-1 | nM | 4500 | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 | 3400 |
| Коробка передач | - | 5-ти ступ. | 5-ти ступ. | 5-ти ступ. | 4-х ступ. | 5-ти ступ. | 5-ти ступ. |
| Передаточные числа коробки передач: |  |  |  |  |  |  |  |
| первой | u1 | 3,51 | 3,55 | 3,916 | 3,308 | 3,583 | 4,03 |
| второй | u2 | 2,08 | 1,93 | 2,352 | 1,883 | 2,043 | 2,16 |
| третьей | u3 | 1,35 | 1,29 | 1,538 | 1,148 | 1,346 | 1,37 |
| четвёртой | u4 | 1,00 | 1,00 | 1,030 | 0,800 | 0,951 | 1,00 |
| пятой | u5 | 0,81 | 0,68 | 0,837 | - | 0,756 | 0,79 |
| Главная передача: |  |  |  |  |  |  |  |
| тип | - | - | - | - | - | - | - |
| передаточное число | uг | 3,73 | 2,73 | 6,230 | 4,429 | 3,842 | 3,54 |