Задание 1

Расчет электрической цепи постоянного тока

Рассчитать токи во всех ветвях электрической цепи:

а) методом непосредственного применения правил Кирхгофа;

б) методом контурных токов;

в) методом узловых потенциалов.

Результаты расчетов свести в таблицу.

Составить и решить уравнение баланса мощностей.

| № варианта | U1 , В | Ом | Ом | Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 24 | 90 | 60 | 210 |

Задание 2

Расчет электрической цепи переменного синусоидального тока

Содержание работы

Для схемы, представленной на рисунке 2, заданы:  - действующее значение напряжения на входе цепи (В), - его начальная фаза (град), частота = 1 кГц, , ,  - полные комплексные сопротивления ветвей (Ом).

Необходимо определить:

- Мгновенное значение напряжения на входе цепи ;

- Действующие значения токов в ветвях  - , ,  и их мгновенные значения , , .

- Действующее значение напряжения на выходе цепи  и его мгновенное значение ;

- Активную, реактивную и полную мощности, потребляемые цепью.

- Составить схему замещения электрической цепи (в соответствии с полными комплексными сопротивлениями ветвей изобразить идеальные элементы – резистивный, индуктивный, емкостной и их комбинации) и определить параметры элементов R,L,C.

- Построить векторную диаграмму токов и напряжений (на миллиметровой бумаге или с помощью компьютера с указанием масштаба тока и напряжения);

- Построить волновые диаграммы – зависимости   и  в одной системе координат (на миллиметровой бумаге или с помощью компьютера) на временном интервале, соответствующем двум периодам.

| № вар | U1 , В | ,град | Z, Ом | Z, Ом | Z, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 24 | -75 | 60- j 80 | 120+j160 | -j100 |