Задача 2-1

Растяжение (сжатие)

Определение внутренних сил в балке и расчет троса

Абсолютно жесткий брус опирается на шарнирно-неподвижную опору и прикреплен к двум стержням при помощи шарниров (рисунок 2). Требуется: 1) найти усилия и напряжения в стержнях, выразив их через силу Q; 2) найти допускаемую нагрузку Qдоп, приравняв большее из напряжений в двух стержнях допускаемому напряжению [σ] = 160 МПа; 3) найти предельную грузоподъемность системы и допускаемую нагрузку Qдоп, если предел текучести σт = 240 МПа и запас прочности n = 1,5; 4) сравнить величину Qдоп, полученную при расчете по допускаемым напряжениям и допускаемым нагрузкам. Данные взять из таблицы,

Таблица к задаче 2-1

| № строки | Схема по рисунку 1 | F, см2 | а | в | с | Р, Н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м |  |
| 1 | I | 11 | 2,1 | 2,1 | 1Д | 1100 |
| 2 | II | 12 | 2,2 | 2,2 | 1,2 | 1200 |
| 3 | III | 13 | 2,3 | 2,3 | 1,3 | 1300 |
| 4 | IV | 14 | 2,4 | 2,4 | 1,4 | 1400 |
| 5 | V | 15 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 1500 |
| 6 | VI | 16 | 2,6 | 2,6 | 1,6 | 1600 |
| 7 | VII | 17 | 2,7 | 2,7 | 1,6 | 1700 |
| 8 | VIII | 18 | 2,8 | 2,8 | 1,8 | 1800 |
| 9 | IX | 19 | 2,9 | 2,9 | 1,9 | 1900 |
| 10 | X | 10 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2000 |
| 11 | I | 16 | 2,6 | 2,6 | 1,6 | 1600 |
| 12 | II | 17 | 2,7 | 2,7 | 1,6 | 1700 |
| 13 | III | 18 | 2,8 | 2,8 | 1,8 | 1800 |
| 14 | IV | 19 | 2,9 | 2,9 | 1,9 | 1900 |
| 15 | V | 10 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2000 |
| 16 | VI | 11 | 2,1 | 2,1 | 1Д | 1100 |
| 17 | VII | 12 | 2,2 | 2,2 | 1,2 | 1200 |
| 18 | VIII | 13 | 2,3 | 2,3 | 1,3 | 1300 |
| 19 | IX | 14 | 2,4 | 2,4 | 1,4 | 1400 |
| 20 | X | 15 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 1500 |
| 21 | 1 | 16 | 2,6 | 2,6 | 1,6 | 1600 |

Задача 4

Плоский изгиб

1.	Построить эпюры внутренних силовых факторов для заданных балок и рамы.

2.	Для жестко закрепленной и двух опорной балок подобрать сечения заданного типа.

3.    Определить перемещения  (угловое и линейное) для свободного конца жестко закрепленной  балки.

Таблица к задаче 4

| № | a, м | q, кН/м | P, кН | M, кНм | [σ ],МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 160 |
| 2 | 2 | 6 | 1,5 | 3 | 140 |
| 3 | 0,5 | 8 | 0,5 | 4 | 120 |
| 4 | 1 | 5 | 2 | 2,5 | 110 |
| 5 | 2 | 2 | 1,5 | 1 | 150 |
| 6 | 0,5 | 6 | 0,5 | 1,5 | 130 |
| 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 140 |
| 8 | 2 | 8 | 1,5 | 0,5 | 150 |
| 9 | 0,5 | 5 | 2 | 1,5 | 160 |
| 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 120 |
| 11 | 2 | 4 | 1 | 2 | 160 |
| 12 | 0,5 | 6 | 1,5 | 3 | 140 |
| 13 | 1 | 8 | 0,5 | 4 | 120 |
| 14 | 2 | 5 | 2 | 2,5 | 110 |
| 15 | 0,5 | 2 | 1,5 | 1 | 150 |
| 16 | 1 | 6 | 0,5 | 1,5 | 130 |
| 17 | 2 | 4 | 1 | 2 | 140 |
| 18 | 0,5 | 8 | 1,5 | 0,5 | 150 |
| 19 | 1 | 5 | 2 | 1,5 | 160 |
| 20 | 2 | 3 | 1 | 1 | 120 |
| 21 | 0,5 | 8 | 0,5 | 4 | 120 |
| 22 | 1 | 4 | 1 | 2 | 160 |
| 23 | 2 | 6 | 1,5 | 3 | 140 |
| 24 | 0,5 | 8 | 0,5 | 4 | 120 |

# Text boxes

Задача 4-2

Форма сечения