Завдання. Дослідження ДСАУ.

Дана дискретна система автоматичного управління, яка складається з імпульсного елемента, який формує короткі прямокутні імпульси тривалістю γT, T-період дискретизації, γ<<1, та неперервної частини.

Передаточна функція неперервної частини є наступною ланкою

,

де k-коефіцієнт підсилення.

Значення коефіцієнтів γ, T, k взяти з Таблиці 1 згідно варіанту.

Розрахункова частина.

1. Знайти вираз для передаточної функції розімкнутої та замкнутої системи.

Для цього потрібно застосувати z-перетворення за формулою

Практична частина.

2.Визначити стійкість системи за розташуванням полюсів в комплексній площині.

У Matlab для позначення нулів та полюсів є команда

zplane([num], [den])

% [num], [den]- коефіцієнти чисельника та знаменника передаточної функції.

3.Побудувати псевдочастотні логарифмічні характеристики системи.

Запишемо дискретну передаточну функцію.

w = tf([num], [den]),Ts)

% [num], [den]- коефіцієнти чисельника та знаменника передаточної функції, Ts-період дискретизації.

Для побудови логарифмічних характеристик застосуємо білінійне перетворення

z= (метод Tustin).

w_tr=d2c(w,’tustin’)

bode(w_tr)

| ВАРІАНТ | γ | T | k | ВАРІАНТ | γ | T | k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.1 | 0,1 | 0,5 | 16 | 0.7 | 0,4 | 0,5 |
| 2 | 0.2 | 0,2 | 1 | 17 | 0.8 | 0,5 | 1 |
| 3 | 0.3 | 0,3 | 1,5 | 18 | 0.9 | 0,6 | 1,5 |
| 4 | 0.4 | 0,1 | 2 | 19 | 0.1 | 0,4 | 2 |
| 5 | 0.5 | 0,2 | 2,5 | 20 | 0.2 | 0,5 | 2,5 |
| 6 | 0.6 | 0,3 | 3 | 21 | 0.3 | 0,6 | 3 |
| 7 | 0.7 | 0,1 | 0,5 | 22 | 0.4 | 0,4 | 0,5 |
| 8 | 0.8 | 0,2 | 1 | 23 | 0.5 | 0,5 | 1 |
| 9 | 0.9 | 0,3 | 1,5 | 24 | 0.6 | 0,6 | 1,5 |
| 10 | 0.1 | 0,1 | 2 | 25 | 0.7 | 0,4 | 2 |
| 11 | 0.2 | 0,2 | 2,5 | 26 | 0.8 | 0,5 | 2,5 |
| 12 | 0.3 | 0,3 | 3 | 27 | 0.9 | 0,6 | 3 |
| 13 | 0.4 | 0,1 | 0,5 | 28 | 0.1 | 0,4 | 0,5 |
| 14 | 0.5 | 0,2 | 1 | 29 | 0.2 | 0,5 | 1 |
| 15 | 0.6 | 0,3 | 1,5 | 30 | 0.3 | 0,6 | 1,5 |