2.29. В наклонной стенке резервуара для отработанного моторного масла имеется круглое отверстие размером а=0,7 м (рис. 28). Определить силу гидростатического давления, которую воспринимают болты крепления крышки, координаты центра давления, построить эпюру гидростатического давления на крышку. Глубина масла до верхней кромки отверстия равна Н=1 м, угол наклона стенки (=60°.