Задачи для контрольной работы

по дисциплине «Переходные процессы в электроэнергетических системах»

6 семестр 2017/18 учебного года

З А Д А Ч А 1

Варианты 1-12

Вычислить ударный ток в месте повреждения и остаточное напряжение на шинах низшего напряжения подстанции при трёхфазном коротком замыкании за реактором заданной схемы (точка К). Система напряжением 230 кВ является источником бесконечной мощности. Значения напряжения короткого замыкания для трёхобмоточного трансформатора принять равными: Uквс=12,5 %, Uквн=20,5 %, Uксн=8 %. Двигатель работает с номинальной нагрузкой при опережающем коэффициенте мощности, равном 0,92 и при номинальном напряжении. Номинальное напряжение двигателя совпадает с номинальным напряжением реактора.

Данные элементов схемы

| Вариант | Трансформатор | Реактор | Провод | Двигатель | Нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sн | Uвн | Uсн | Uнн | Iн | Uн | X | Pк | L | S | Pн | Xd’ | Sн |
|  | МВА | кВ | кВ | кВ | кА | кВ | % | кВт | м | мм2 | МВт | о.е. | МВА |
| 1 | 80 | 209 | 37 | 6,6 | 0,5 | 6 | 5 | 3,3 | 65 | А-70 | 1,8 | 0,18 | 45 |
| 2 | 90 | 237 | 115 | 6,6 | 0,6 | 6 | 5 | 3,8 | 80 | А-95 | 2,0 | 0,21 | 50 |
| 3 | 120 | 203 | 37 | 11 | 0,4 | 10 | 4 | 3,9 | 50 | А-95 | 3,0 | 0,19 | 50 |
| 4 | 30 | 237 | 37 | 6,6 | 0,2 | 6 | 5 | 2,0 | 60 | А-70 | 1,6 | 0,21 | 18 |
| 5 | 120 | 215 | 115 | 11 | 0,5 | 10 | 6 | 4,9 | 90 | А-120 | 3,5 | 0,24 | 60 |
| 6 | 90 | 220 | 115 | 11 | 0,4 | 10 | 5 | 4,3 | 50 | А-120 | 4,5 | 0,23 | 55 |
| 7 | 20 | 209 | 37 | 6,6 | 0,3 | 6 | 5 | 2,8 | 95 | А-95 | 2,8 | 0,18 | 10 |
| 8 | 60 | 215 | 115 | 11 | 0,3 | 10 | 5 | 3,4 | 110 | А-120 | 4,2 | 0,22 | 33 |
| 9 | 120 | 203 | 37 | 11 | 0,4 | 10 | 4 | 3,9 | 85 | А-150 | 4,5 | 0,23 | 55 |
| 10 | 80 | 237 | 115 | 6,6 | 0,6 | 6 | 5 | 3,8 | 100 | А-70 | 1,6 | 0,21 | 18 |
| 11 | 60 | 209 | 37 | 6,6 | 0,5 | 6 | 5 | 3,3 | 50 | А-95 | 3,0 | 0,21 | 22 |
| 12 | 90 | 237 | 115 | 6,6 | 0,6 | 6 | 5 | 3,8 | 80 | А-120 | 4,5 | 0,23 | 60 |

Варианты 13-24

При трёхфазном коротком замыкании в точке К заданной схемы определить ударный ток в месте повреждения и значение остаточного напряжения на шинах в начальный момент короткого замыкания.

Система является источником неограниченной мощности с неизменным напряжением 115 кВ. Синхронный компенсатор работает с опережающей реактивной нагрузкой (генерирует реактивную мощность), величина которой для каждого варианта указана в таблице. В предшествующем режиме напряжение синхронного компенсатора номинальное. Напряжение короткого замыкания трансформатора Uк=10,5 %. Линия выполнена проводом марки АС.

Данные элементов схемы

| Вариант | Трансформатор | Синхронный компенсатор | Наг-рузка | Реактор | Линия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sн | Uвн | Uнн | Sн | Uн | Xd’’ | Sнагр | Sн | Iн | Uн | X | Pк | S | L |
|  | МВА | кВ | МВА | кВ | о.с. | МВАр | МВА | А | кВ | % | кВт | мм2 | км |
| 13 | 90 | 107 | 6,6 | 15,0 | 6,6 | 0,15 | 15,0 | 75 | 500 | 6 | 5 | 3,8 | 185 | 60 |
| 14 | 90 | 110 | 11,0 | 30,0 | 10,5 | 0,27 | 25,0 | 70 | 400 | 10 | 5 | 4,3 | 185 | 40 |
| 15 | 125 | 115 | 11,0 | 30,0 | 10,5 | 0,27 | 20,0 | 100 | 400 | 10 | 5 | 4,3 | 240 | 100 |
| 16 | 60 | 110 | 11,0 | 15,0 | 10,5 | 0,18 | 10,0 | 45 | 400 | 10 | 4 | 3,9 | 120 | 75 |
| 17 | 40 | 105 | 6,5 | 5,0 | 6,3 | 0,16 | 4,5 | 30 | 400 | 6 | 4 | 2,6 | 95 | 100 |
| 18 | 40 | 107 | 11,0 | 15,0 | 10,5 | 0,15 | 12,0 | 35 | 300 | 10 | 4 | 3,2 | 95 | 70 |
| 19 | 60 | 113 | 6,6 | 10,0 | 6,6 | 0,20 | 8,0 | 50 | 500 | 6 | 5 | 3,2 | 120 | 50 |
| 20 | 125 | 115 | 11,0 | 30,0 | 10,5 | 0,27 | 20,0 | 75 | 500 | 6 | 5 | 3,8 | 185 | 60 |
| 21 | 60 | 110 | 11,0 | 15,0 | 10,5 | 0,18 | 10,0 | 45 | 400 | 10 | 4 | 3,9 | 120 | 75 |
| 22 | 90 | 110 | 11,0 | 30,0 | 10,5 | 0,27 | 25,0 | 70 | 400 | 10 | 5 | 4,3 | 185 | 80 |
| 23 | 60 | 105 | 6,5 | 5,0 | 6,3 | 0,16 | 4,5 | 35 | 300 | 10 | 4 | 3,2 | 95 | 70 |
| 24 | 90 | 110 | 11,0 | 30,0 | 10,5 | 0,27 | 25,0 | 75 | 500 | 6 | 5 | 3,8 | 185 | 50 |

З А Д А Ч А 2

Варианты 1-12

Для условий заданной схемы определить периодическую составляющую тока при пуске асинхронного двигателя АД и максимальное мгновенное значение пускового тока этого двигателя. Также оценить напряжение (в % от номинального) на шинах 6 кВ в момент пуска этого двигателя. Система является источником неограниченной мощности с неизменным напряжением, значение которого указано в таблице. Для трансформатора Т-1 напряжение Uк=10,5 %. Номинальное напряжение двигателя Uном=6 кВ. Коэффициент мощности двигателя принять равным 0,9. КЛ выполнена кабелем с алюминиевой жилой.

Данные элементов схемы

| Вариант | Трансформатор Т-1 | Трансформатор Т-2 | Кабель | Нагрузка | Двигатель | Сис-тема |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sн | Uвн | Uнн | Sн | Uвн | Uнн | Uк | S | L | Sн | Pн | Iпуск | Uс |
|  | МВА | кВ | кВ | МВА | кВ | кВ | % | мм2 | км | МВА | МВт | о.е. | кВ |
| 1 | 60 | 110 | 36,6 | 20 | 36,8 | 6,6 | 8,0 | 185 | 10 | 14,0 | 4,5 | 4,3 | 107 |
| 2 | 80 | 113 | 38,5 | 10 | 37,0 | 6,6 | 8,0 | 185 | 10 | 20,0 | 5,0 | 5,6 | 109 |
| 3 | 125 | 117 | 37,0 | 25 | 37,0 | 6,6 | 8,0 | 240 | 20 | 40,0 | 8,0 | 5,4 | 107 |
| 4 | 125 | 115 | 37,5 | 25 | 35,0 | 6,6 | 10,0 | 240 | 30 | 40,0 | 8,0 | 5,4 | 103 |
| 5 | 125 | 111 | 38,0 | 40 | 35,0 | 6,6 | 10,0 | 240 | 30 | 30,0 | 3,2 | 6,4 | 108 |
| 6 | 60 | 113 | 37,5 | 20 | 35,9 | 6,6 | 8,0 | 185 | 8 | 12,5 | 3,2 | 4,7 | 109 |
| 7 | 30 | 110 | 38,5 | 10 | 36,8 | 6,6 | 7,5 | 150 | 10 | 7,5 | 1,3 | 5,6 | 108 |
| 8 | 30 | 113 | 37,5 | 10 | 35,0 | 6,6 | 7,5 | 150 | 15 | 6,0 | 2,0 | 6,0 | 110 |
| 9 | 40 | 115 | 36,6 | 15 | 35,9 | 6,6 | 8,0 | 185 | 12 | 10,0 | 1,5 | 5,2 | 109 |
| 10 | 40 | 110 | 36,6 | 15 | 36,8 | 6,6 | 8,0 | 185 | 15 | 8,0 | 2,8 | 4,5 | 105 |
| 11 | 20 | 110 | 37,5 | 10 | 35,0 | 6,6 | 8,0 | 150 | 20 | 7,0 | 1,3 | 5,6 | 105 |
| 12 | 60 | 113 | 37,5 | 20 | 35,9 | 6,6 | 8,0 | 185 | 8 | 20,0 | 5,0 | 5,6 | 106 |

Варианты 13-24

На подстанции установлен понижающий трансформатор с расщеплённой обмоткой. К каждой из этих цепей присоединён мощный асинхронный двигатель. Найти периодическую составляющую тока при одновременном пуске этих двигателей, а также максимальное мгновенное значение тока при данных условиях. Вычислить напряжение на выводах двигателя в момент его пуска и оценить пусковой момент, сравнив его с номинальным. Система является источником бесконечной мощности с неизменным напряжением. Удельное сопротивление линии составляет 0,4 Ом/км. Коэффициент мощности двигателя принять равным 0,86. КЛ выполнена кабелем с алюминиевой жилой, ВЛ сталеалюминевым проводом.

Данные элементов схемы

| Вариант | Трансформатор | Двигатель | Кабельная линия | Воздушная линия | Сис-тема |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sн | Uвн | Uнн | Uк | Pн | Uн | Iпуск | мм2 | L | мм2 | L | Uс |
|  | МВА | кВ | кВ | % | МВт | кВ | о.е. |  | м |  | км | кВ |
| 13 | 40 | 226 | 6,6 | 10,5 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 150 | 70 | 120 | 110 | 215 |
| 14 | 60 | 214 | 6,6 | 10,5 | 7,5 | 6,0 | 4,6 | 185 | 50 | 150 | 140 | 205 |
| 15 | 90 | 205 | 6,6 | 10,5 | 8,7 | 6,0 | 4,5 | 150 | 60 | 150 | 120 | 207 |
| 16 | 30 | 220 | 6,6 | 10,5 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 150 | 50 | 120 | 150 | 210 |
| 17 | 10 | 113 | 6,6 | 10,5 | 4,2 | 6,0 | 5,0 | 150 | 100 | 120 | 100 | 106 |
| 18 | 15 | 110 | 6,6 | 10,5 | 4,0 | 6,0 | 5,1 | 150 | 80 | 120 | 60 | 110 |
| 19 | 20 | 107 | 6,6 | 10,5 | 5,0 | 6,0 | 4,8 | 150 | 65 | 120 | 70 | 105 |
| 20 | 40 | 226 | 6,6 | 10,5 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 150 | 100 | 120 | 100 | 106 |
| 21 | 15 | 110 | 6,6 | 10,5 | 4,0 | 6,0 | 4,5 | 150 | 60 | 150 | 120 | 207 |
| 22 | 30 | 220 | 6,6 | 10,5 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 185 | 50 | 150 | 140 | 205 |
| 23 | 90 | 205 | 6,6 | 10,5 | 8,7 | 6,0 | 5,0 | 150 | 70 | 120 | 110 | 215 |
| 24 | 30 | 220 | 6,6 | 10,5 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 150 | 80 | 120 | 60 | 110 |

З А Д А Ч А 3

Понижающий трансформатор (трёхобмоточный – варианты 1-12, автотрансформатор – варианты 13-24) присоединён к узлу системы С, где напряжение поддерживается практически неизменным и равным U.

К среднему напряжению трансформатора присоединена воздушная линия, выполненная проводом АС. На стороне низшего напряжения трансформатора подключен кабель.

На расстоянии L от трансформатора на воздушной линии произошло трёхфазное короткое замыкание (точка К1). Требуется определить, при какой длине кабеля постоянная времени затухания апериодической составляющей Tа при коротком замыкании в точке К2 будет точно такой же, что и при замыкании в точке К1.

| Варианты 1-12 | Варианты 13-24 |
| --- | --- |

Данные элементов схемы

| Вариант | Трансформатор | U, кВ | Провод ВЛ | Кабель | L, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сечение, мм2 | Материал жилы |  |
| 1 | ТМТН-6300/110/38,5/11 | 112 | АС-70/11 | 50 | А | 5 |
| 2 | ТДТН-10000/110/38,5/11 | 115 | АС-95/16 | 70 | А | 8 |
| 3 | ТДТН-25000/110/38,5/11 | 114 | АС-120/19 | 95 | А | 7 |
| 4 | ТДТН-40000/110/38,5/11 | 116 | АС-150/24 | 120 | А | 9 |
| 5 | ТДТН-63000/110/38,5/11 | 112 | АС-120/19 | 150 | А | 12 |
| 6 | ТДТН-16000/150/38,5/11 | 152 | АС-120/19 | 185 | А | 5 |
| 7 | ТДТН-25000/150/38,5/11 | 148 | АС-185/29 | 50 | М | 8 |
| 8 | ТДТН-40000/150/38,5/11 | 152 | АС-95/16 | 70 | М | 6 |
| 9 | ТДТН-63000/150/38,5/11 | 149 | АС-240/24 | 95 | М | 10 |
| 10 | ТДТН-25000/220/38,5/11 | 223 | АС-185/29 | 120 | М | 8 |
| 11 | ТДТН-40000/220/38,5/11 | 227 | АС-300/48 | 150 | М | 5 |
| 12 | ТДЦТН-63000/220/38,5/11 | 219 | АС-240/24 | 185 | М | 7 |
| 13 | АТДТН-32000/220/110/11 | 221 | АС-300/48 | 50 | А | 12 |
| 14 | АТДЦТН-63000/220/110/11 | 228 | АС-240/39 | 70 | А | 9 |
| 15 | АТДЦТН-125000/220/110/11 | 218 | АС-400/51 | 95 | А | 13 |
| 16 | АТДЦТН-200000/220/110/11 | 223 | АС-240/39 | 120 | А | 15 |
| 17 | АТДЦТН-250000/220/110/11 | 219 | АС-300/48 | 150 | А | 6 |
| 18 | АТДЦТН-125000/330/110/11 | 340 | АС-400/51 | 185 | А | 9 |
| 19 | АТДЦТН-200000/330/110/11 | 335 | АС-240/39 | 50 | М | 7 |
| 20 | АТДЦТН-125000/330/150/11 | 328 | АС-400/51 | 70 | М | 11 |
| 21 | АТДЦТН-240000/330/150/11 | 331 | АС-300/48 | 95 | М | 14 |
| 22 | АТДЦТН-125000/220/110/11 | 225 | АС-240/39 | 120 | М | 6 |
| 23 | АТДЦТН-200000/220/110/11 | 219 | АС-400/51 | 150 | М | 9 |
| 24 | АТДЦТН-250000/220/110/11 | 215 | АС-300/48 | 185 | М | 7 |

Рекомендуемая литература

- Куликов, Ю.А. Переходные процессы в электрических системах / Ю.А. Куликов. – Новосибирск: НГТУ, М: Мир: ООО «Издательство ACT», 2003. – 283 с.

- Ульянов, С.А. Сборник задач по электромагнитным переходным процессам в электрических системах / С.А. Ульянов. – М.: Энергия, 1968. – 496 с.

- Веников, В.А. Переходные электромеханические процессы в электрических системах / В.А. Веников. – М.: Высшая школа, 1985. – 536 с.

- Крючков, И.П. Переходные процессы в электроэнергетических системах / И.П. Крючков. – М.: МЭИ, 2008. – 416 с.

Варианты для выполнения

Задачи 1 и 2

| Студент | Вариант |
| --- | --- |
| Баскаков Антон Владимирович | 1 |
| Баталов Рамиль Камильевич | 2 |
| Буланов Алексей Павлович | 3 |
| Великанов Алексей Андреевич | 4 |
| Гладилин Михаил Александрович | 5 |
| Головко Олег Геннадиевич | 6 |
| Зуева Анастасия Владимировна | 7 |
| Иванов Виктор Викторович | 8 |
| Кондрашов Александр Викторович | 9 |
| Кузнецов Анатолий Владимирович | 10 |
| Марчуков Григорий Васильевич | 11 |
| Момотова Ольга Сергеевна | 12 |
| Накцев Сергей Леонидович | 13 |
| Орлик Иван Александрович | 14 |
| Рябинин Павел Андреевич | 15 |
| Соколов Александр Юрьевич | 16 |
| Старостин Кирилл Андреевич | 17 |
| Толубеев Дмитрий Олегович | 18 |
| Фалеев Иван Сергеевич | 19 |
| Фаст Александр Иванович | 20 |
| Филиппов Роман Петрович | 21 |
| Шведов Алексей Алексеевич | 22 |
| Шмелёв Алексей Викторович | 23 |
| Якунин Михаил Вячеславович | 24 |