Контрольная работа

Расчет переходных процессов

1. рассчитать классическим методом в переходном режиме токи в ветвях и напряжение на реактивном элементе. Параметры цепи: L =10 Гн, C = 100 мкФ, E = 20 В.

Построить графики переходного режима рассчитанных токов и напряжения.

2. Повторить расчет операторным методом. Сравнить полученные результаты.

3. В схему цепи по п.1 включить последовательно с резистором R1 емкость Cдля схем, в которых уже имеется индуктивность, или индуктивность L для схем, где уже имеется емкость. Значения Э.Д.С., резисторов, C и L указаны в п.1 задания. В полученной схеме операторным методом рассчитать в переходном режиме токи в ветвях и напряжения на реактивных элементах, а также построить графики указанных параметров.

| R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | R4, Ом |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 30 | 15 | 10 |